| Egenkontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Kollegakontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Utvidet kontroll: _________ / ___________ Dato Sign |
| --- | --- | --- |
| Dok.nr. / Tittel: | Rev: | Dato: |
| Pålitelighetsklasse: Geoteknisk kategori: |

| Punkt i Eurokode | Krav | Kontrollert | Ikke relevant | Ref i dokumentasjon Kommentar | Kollegakontroll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Generelt |  |  |  |  |
| 7.1 (1) P | Gjelder spissbærende peler, friksjonspeler, strekkpeler og tverrbelastede peler |  |  |  |  |
| 7.2 | Grensetilstander |  |  |  |  |
| 7.2 (1)P | Er det lagd liste over aktuelle grensetilstander? Tap av områdestabilitet Bæreevnebrudd i pelefundamentet Løfting eller utilstrekkelig strekkmotstand i pelefundamentet Brudd i grunnen forårsaket av tverrbelastning av pelefundamentet Brudd i selve pelen ved trykk, strekk, bøying, knekking eller skjær Kombinert brudd i grunnen og i pelefundamentet Kombinert brudd i grunnen og konstruksjonen For store setninger For stor heving For stor lateral bevegelse Uakseptable vibrasjoner |  |  |  |  |
| 7.3 | Påvirkninger og dimensjonerende situasjoner |  |  |  |  |
| 7.3.1 (1) | Er det tatt hensyn til ulike påvirkninger i kap. 2.4.2? |  |  |  |  |
| 7.3.1 (3)P | Er dimensjonerende situasjoner valgt i overensstemmelse med kap. 2.2 |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Påvirkninger som skyldes deformasjoner i grunnen |  |  |  |  |
| 7.3.2.1 (1)P | Er årsakene til forskyvning i grunnen spesifisert? |  |  |  |  |
| 7.3.2.1 (2) | Er øvre verdi for fasthet og stivhet i grunnen benyttet? |  |  |  |  |
| 7.3.2.1 (3)P | Hvilken fremgangsmåte er valgt ved dimensjonering? |  |  |  |  |
| 7.3.2.2 P | Er påhengskrefter bestemt og ivaretatt i dimensjonering etter (1-7). |  |  |  |  |
| 7.3.2.3 P | Er heving eller oppover rettede krefter tatt hensyn til ved prosjektering som en påvirkning og ved beskrivelse av utførelse (f.eks. etterramming)? |  |  |  |  |
| 7.3.2.4 P | Er dimensjonerende situasjon for tverrbelastning identifisert,(se liste i (2))? |  |  |  |  |
| 7.4 | Dimensjoneringsmetode og hensyn til dimensjonering |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Dimensjoneringsmetoder |  |  |  |  |
| 7.4.1 (1)P | Er dimensjoneringsmetode spesifisert statiske prøvebelastninger empiriske/analytiske metoder dynamiske prøvebelastninger observert ytelse |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Hensyn ved dimensjonering |  |  |  |  |
| 7.4.2 (1)P | Er det tatt hensyn til oppførselen av enkeltpeler og pelegrupper, samt stivhet og styrke til overliggende konstruksjon? |  |  |  |  |
| 7.4.2 (2+3)P | Er resultatene fra prøvebelastninger relevante for prosjekteringen mhp varighet/tidsvariasjon av belastning fremtidige forhold |  |  |  |  |
| (4)P | Er det ved valg av peletype tatt hensyn til pelematerialet og installasjonsmetode(viktige sjekkpunkter nedenfor): Kan pelene installeres uten skader og uten påvirkning på tilstøtende konstruksjoner? Stemmer spesifiserte toleranser med peletypen? Er det ved valg av peletype tatt hensyn til de spesifikke grunnforhold med mulige hindringer i grunnen? Utfyllende liste se (4) |  |  |  |  |
| 7.4.2 (5) | Er det ved valg av installasjonsmetode (ramming el. boring) tatt hensyn til særskilte krav til installasjon? Se utfyllende liste i (5). |  |  |  |  |
| 7.5 | Prøvebelastning av peler |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Generelt |  |  |  |  |
| 7.5.1 (1)P | Prøvebelastning skal utføres i følende situasjoner: ved manglende sammenlignbar erfaring med peletype eller installasjonsmetode manglende grunn og belastningsforhold avvik mellom teori og erfaring knyttet til belastingsforhold avvikende peleoppførsel ved installasjon |  |  |  |  |
| 7.5.1 (4)P og (5) P | Prøvebelastning utføres på et representativt sted på pelingsområdet. |  |  |  |  |
| 7.5.1 (6)P | Tid fra installasjon til prøvebelastning må vurderes |  |  |  |  |
| 7.5.2 | Statisk prøvebelastning |  |  |  |  |
| 7.5.2.1 (1)P | Er statisk belastningsprosedyre spesifisert? |  |  |  |  |
| 7.5.2.2 (1)P | Antall prøvepeler skal vurderes iht. liste i (1) |  |  |  |  |
| 7.5.2.2 (2)P | Er det utført tilfredsstillende grunnundersøkelser? |  |  |  |  |
| 7.5.2.2 (3)P | Dokumenter metode for installasjon se pkt. 7.9 |  |  |  |  |
| 7.5.2.3 P | Er det spesifisert prøvebelastning av fundamentpeler? Hvis ja skal prøvebelastning være minst lik dimensjonerende last. |  |  |  |  |
| 7.5.3 | Dynamisk prøvebelastning |  |  |  |  |
| 7.5.3 | Er dynamisk prøvebelastning (for eks. PDA) spesifisert? Hvis ja: Er det utført tilfredsstilende grunnundersøkelser? Har man erfaring fra sammenlignbare forhold? Se pkt. 7.6.2.4 til 7.6.2.6. |  |  |  |  |
| 7.5.4 | Prøvebelastningsrapport |  |  |  |  |
| 7.5.4 (1)P | Er prøvebelastningsrapport spesifisert? For innhold i rapport se liste i (1). |  |  |  |  |
| 7.6 | Aksialt belastede peler |  |  |  |  |
|  | Dimensjonering av aksialt belastede peler i.h.t. spesifisert dimensjoneringsmetode og partial- og korrelasjonsfaktorer |  |  |  |  |
| 7.6.1.1 (1)P | Er aktuelle grensetilstander (bruks- og bruddgrense) spesifisert og benyttet i dimensjoneringen? Se liste i (1). |  |  |  |  |
| 7.6.1.1 (4)P | Er konsekvenser for store setninger på peler vurdert? |  |  |  |  |
| 7.6.1.2 (1)P | Er området stabilitetsvurdert? |  |  |  |  |
| 7.6.1.2 (3)P | Er brudd som skylles løfting av peler og omsluttende jord vurdert? se punkt 2.4.7.4. |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Bæreevne |  |  |  |  |
| 7.6.2.1 (1-13) P | Er aktuelle situasjoner vurdert ved beregning av bæreevne for trykkbelastede peler? Se (1) til (13). |  |  |  |  |
| 7.6.2.2 (8)P | Ved statiske prøvebelastninger: Er korrelasjonsfaktorer (ξ) for målt bæreevne fastlagt for bestemmelse av karakteristisk bæreevne, ref. tabell NA.A.9? |  |  |  |  |
| 7.6.2.2 | Ved statiske prøvebelastninger: Er dimensjonerende bæreevne fastlagt ved bruk av korrelasjon – og partiellfaktorer (ξ ,γ), ref. tabell NA.A.6, A.7, A.8 og A9? |  |  |  |  |
| 7.6.2.3 P | Ved grunnundersøkelser: Er dimensjonerende bæreevne fastlagt ved bruk av korrelasjon – og partiellfaktorer (ξ ,γ), ref. tabell NA.A.6, A.7, A.8 og A10 ? |  |  |  |  |
| 7.6.2.3 (10) | Er pelens installerte kapasitet, ved innføring av fa- faktor, større enn dimensjonerende bæreevne, ref. fotnote a i tabell NA.A6, A7 og A.8 ? |  |  |  |  |
| 7.6.2.4 | Ved dynamisk slagprøving: Er dimensjonerende bæreevne fastlagt ved bruk av korrelasjon – og partiellfaktorer (ξ ,γ), ref. tabell NA.A.6, A.7, A.8 og A11? |  |  |  |  |
| 7.6.2.4 | Er stoppkriteriet spesifisert for peler til berg? |  |  |  |  |
| 7.6.2.7 P | Er krav og omfang til etterramming spesifisert? |  |  |  |  |
| 7.6.3 | Strekkmotstand |  |  |  |  |
| 7.6.3.1 P | Ved strekkmotstand: Er aktuelle bruddmekanismer for enkeltpeler og pelegrupper vurdert? se (1) til (10). |  |  |  |  |
| 7.6.3.1 – 7.6.3.3 P | Er det kontrollert at peletypen kan oppta dimensjonerende strekk? |  |  |  |  |
| 7.6.3.1 – 7.6.3.3 P | Ved strekkmotstand: Er korrelasjonsfaktorer (ξ) fastlagt for bestemmelse av karakteristisk bæreevne, og er dimensjonerende bæreevne fastlagt ved bruk av partiellfaktorer (γ), ref. tabell NA.A.6 - 11 |  |  |  |  |
| 7.6.4 | Vertikal forskyving av pelefundamenter |  |  |  |  |
| 7.6.4.1 (1)P | Er vertikale forskyvninger i bruksgrensetilstand vurdert og kontroller mot kravene i 2.4.8 og2.4.9? |  |  |  |  |
| 7.6.4.1 (2) | Er vertikal forskyvning av pelefundament vurdert for aktuelle grensetilstander (ytre påvirkninger) i sammenheng med grunnens og pelens egenskaper? |  |  |  |  |
| 7.7 | Lateralt belastede peler |  |  |  |  |
|  | Dimensjonering av lateralt belastede peler i.h.t. spesifisert dimensjoneringsmetode og partial- og korrelasjonsfaktorer |  |  |  |  |
| 7.7.1 P | Er aktuelle bruddmekanismer for enkeltpeler og pelegrupper vurdert? Se (1) til (5). |  |  |  |  |
| 7.7.2 | Lateral bæreevne fra prøvebelastning av peler |  |  |  |  |
| 7.7.2 P | Mht lateral bæreevne fra prøvebelastning: Er belastningsprosedyre og rapportering spesifisert? Se (1) til (4). |  |  |  |  |
| 7.7.3 | Lateral bæreevne fra grunnundersøkelser og pelens styrkeegenskaper |  |  |  |  |
| 7.7.3 P | Mht lateral bæreevne fra grunnundersøkelser: Angi metode for dimensjonering av lateral bæreevne. Se (1) til (4). |  |  |  |  |
| 7.7.4 | Lateral forskyvning |  |  |  |  |
| 7.7.4 P | Er lateral forskyvning av pelefundament vurdert for aktuelle grensetilstander (ytre påvirkninger) i sammenheng med grunnens og pelens egenskaper? Se (1). |  |  |  |  |
| 7.8 | Dimensjonering av pelene |  |  |  |  |
| 7.8 (1) P | Er pelene kontrollert mot brudd iht. punkt 2.4.6.4? |  |  |  |  |
| 7.8 (2) P | Er pelen dimensjonert for alle situasjoner som pelen kan utsette for? se (2). |  |  |  |  |
| 7.8 (3) P | Er det tatt hensyn til konstruksjonstoleransene? |  |  |  |  |
| 7.8 (4) P | Er pelen kontrollert for knekning? |  |  |  |  |
| 7.9 | Utførelseskontroll / Krav til utførelse (1) og dokumentasjon (2): |  |  |  |  |
| 7.9 (1+2) P | Er krav til utførelse spesifisert med peleplan og tekst med spesifikasjoner? Se (1) og (2). |  |  |  |  |
| 7.9 (3-5) P | Er peleprotokoll spesifisert for rammede / borede peler og iht krav i utførelsesstandardene (NS-EN 1536:1999, NS-EN 12063:1999, NS-EN 12699:2000, NS-EN 14199 (Mikropeler)) ? Se (3) til (5). |  |  |  |  |
| 7.9 (6-8) P | Er det spesifisert retningslinjer for avvik under utførelse? |  |  |  |  |

Lover, standarder, forskrifter, veiledninger og håndbøker som kan være relevante:

- NS-EN 1990:2002+NA:2008; 	Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

- NS-EN 1991- flere; 		Laster på konstruksjoner

- NS-EN 1992 Eurokode 2: 	Prosjektering av betongkonstruksjoner

- NS-EN 1993 Eurokode 3: 	Prosjektering av stålkonstruksjoner, del 5: Peler

- NS-EN 1994 Eurokode 4:	 Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong

- NS-EN 1998-5: 			Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk 				påvirkning, del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og

geotekniske forhold

- NS-EN 1536:1999 		Borede peler

- NS-EN 1538 			Slissevegger

- NS-EN 12063:1999		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Spuntvegger

- NS-EN 12699:2000		Peler med massefortrengning

- NS-EN 14199:2005		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Mikropeler

- Peleveiledningen 2005

- SVV Håndbok 185 		Bruprosjektering

- SVV Håndbok 016 		Geoteknikk i Vegbygging

- SVV Håndbok 026 		Prosesskode 2

- RIF Veileder til NS-EN 1998-1:2004 + NA:2008 Dimensjonering for Jordskjelv

- NGF - kurs 27.- 28. okt. 2009	Geoteknisk prosjektering etter Eurokode 7 – praktisk 					innføring. Foredrag 10, 11 og 12 om peler

- NGF - kurs 11. – 13. sep. 2006	Pelefundamentering i lys av ny peleveiledning

- NGF - kurs 23. – 25. sep. 2001	Pelefundamentering i praksis

- NGF - meldingene